廣东寶升聚氨酯科技有限公司

GUANGZHOU BAO SHENG POLYURETHANES PIGMENT CO., LTD

地址：东莞市中堂镇蕉利村东和工业区TEL:0769-88188806 FAX:0769-88187719

Http://www.bao-sheng.com    E-mail:pu@bao-sheng.com   Contact:Mr.XU 13826133369

模内漆的使用说明及注意事项

- 模具温度尽量达到45℃-55℃之间灌注较为合适

- 模内漆使用之前必须搅拌均匀,搅拌时间不能低于5分钟

- 油漆搅拌好后,用量杯测量其浓度,标准秒数为8-10秒

- 使用过程中须注意喷枪与模具之间的距离,应保持18㎝-25㎝之间,若距离太近或太远都将影响其表面效果

- 模内漆喷好后,要保持灌料之前必须有15秒以上的干固时间

- 材质本体颜色必须与色卡接近,本体出现色差会影响模内漆的色差

- 喷漆手必须专门人手,要严格培训,喷漆厚度一定要均匀

八.在条件允许下油漆颜色现场配制较为合适,一次配制二百公升较为适宜

九.配漆及喷漆现场严禁烟火