1  产品和公司标识

产品名称			：水性脱模剂

供应商				：制造商

名称				：广东宝升聚氨酯科技有限公司

地址				：东莞市中堂镇蕉利村东和工业区

电话				：0769-88188806

电传				：0769-88187719

- 组成成分

((制备

化学组成			：异十三烷基－ε－羟基一聚（氧－1，2－亚乙基）　ＣＡＳ　9043-30-5　　　<3%

硼砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＡＳ　1303-96-4　　　≤0.3%

牛脂烷基乙烷化氨　　　　　　　　　　　　　　　ＣＡＳ　61791-26-2　　<0.25%

1,3,5-三（2－羟乙基）－Ｓ-六氢三嗪　　　　　　ＣＡＳ　4719-04-4　　　≤0.3%

产生危害的成分			：无

有害成分	：异噻唑酮-3衍生物（CAS：111337-53-2）：( 0.02% －EEC分级：C，N；R 22-34-43-51/53。

3  危害标识

最严重的危害

不利人体健康的影响		：可能对皮肤和眼睛引起轻微和短暂的刺激。

进一步的数据			：根据产品的物理和化学性质，有害的影响是可能的：吸入气溶胶。

环境影响			：含有对环境有害的物质。

对水生生物有毒性。

对水生环境可能带来长期不利影响。

物理和化学危害

—着火或爆炸			：无特别的着火或爆炸危害。

—其他危害			：接触温度高于120(C的热金属表面：生产高度刺激性的蒸汽。

接触特定化学物质后可能发生有害反应。（参阅第10节“稳定性—反应性”中不相容物质列表）。

特种危害分类			：按照EEC标准，该产品不列为“有害性的制备”。

4  急救措施

吸入				：蒸汽或气溶胶：迅速将该人移开污染区域。

如果该人感觉不舒服：

请医生

皮肤接触			：立即用大量肥皂水冲洗。

眼睛接触			：立即睁大眼睛，用水长时间冲洗。

如眼睛仍感刺激，请咨询眼科医生。

摄入				：如有必要，请咨询医生。

5  灭火措施

灭火介质

－ 适合的			：泡沫。

粉末。

二氧化碳。

－ 不适合的			：尚不清楚。如果近旁发生火灾，请使用合适的灭火剂。

特殊危害			：随着水蒸汽挥发，可燃。

详细资料请参阅第10部分：“稳定性和反应性”。

特殊灭火方法			：用喷水来冷却受热的容器/设备。

灭火者的保护			：成套的呼吸器。

6  意外溢出的处理方法

个人预防措施			：个人防护设备：

—安全护镜。

—PVC手套。

环境预防措施			：禁止排入下水道或河流。

对大泄漏量，将泄漏物围起。

清理办法

－ 回收				：将产品收集起来放入空容器：

－ 做好标签。

－ 紧闭密封。

保存回收的产品，随后处置。

－ 中和				：对于不可回收的液体：

－ 用干沙或干的惰性吸收剂吸收。

－ 清洁/净化			：用大量水冲洗地板。

－ 处置				：在许可设备内，烧毁被污染物。

7  处理和储存

处理

技术措施			：通风。

措施				：不要超过职业暴露极限（OEL）。

安全处理建议			：遵守使用说明（参考技术说明书）。

储存

技术措施	：采取一切必要措施防止由于容器或传送系统破裂破而使产品排入下水道或水路。

储存条件

－ 推荐				：为保障产品的质量和性能，请将产品储存在：

- 紧闭容器中。

- 避免霜冻。

- 温度不超过30(C.

－ 需避免			：避免超期存放或储存于不干净或未密闭的容器中而产生可能的细菌污染。

不相容物质			：与水反应的物质。

包装				：－ 塑料容器。

— 塑料桶。

— 涂有环氧树脂的钢桶。

包装材料

－ 推荐				：聚乙烯。

有涂层的钢。

－ 不适合的			：未涂敷的金属。

8  暴露控制/个人防护

工程措施			：确保工作场地通风良好。

控制参数

职业暴露极限

－ 极限（法国）		：甲酸：VLE:9mg/m3 (5ppm)

－ 极限(USA／ACGIH)		：甲酸：TLV(TWA)=9.4mg/m3 (5ppm)

甲酸：TLV(STEL)=19mg/m3 (10ppm)

建议极限：

异噻唑酮-3衍生物：TLV(TWA)=0.1mg/m3.

TLV (STEL):0.3 mg/m3.（供应商数据）

个人防护器材

－ 呼吸防护			：遇喷射时佩戴：

配有气体和粒子过滤器的呼吸防护设备。

在通风适当的情况下，没必要戴呼吸器。

－ 手的保护			：PVC防护手套。

－ 眼睛保护			：安全眼镜。

紧急情况器材			：洗眼器。

安全喷淋器。

9  物理和化学性质

外观

－ 物理状态			：液体。

— 形态				：黏性。

－ 颜色				：乳白。

气味				：微弱。

ｐＨ值				：7（随产品）。

特定温度

－ 凝固点			：0(C沸点（初始凝固）

— 沸点				：100(C。

可燃性

－ 闪点				：不适用（水乳液）。

氧化性质			：根据EEC标准，无氧化物质。

蒸汽压				：2.3KPa, at 20 oC（水）。

比重				：985kg/m3,at 25oC。

溶解性

— 在水中			：可分散。

— 在有机溶剂中		：不溶解于：

—常见的有机溶剂中。

10  稳定性和反应性

稳定性				：在室温下稳定。

危险反应

－ 应避免的物质		：同与水不相容的物质反应。

－ 有害分解产物		：与热金属表面接触，温度超过120oC时产生：

刺激性蒸汽（甲酸）。

燃烧或热分解时（水分挥发后）产生：

（碳的氧化物（CO+CO2））.

无定形二氧化硅。

11  毒性资料

急性毒性			：LD 50 skin (Rat)(2000mg/kg (在此剂量下没观察到死亡)。

LD 50 oral (Rat) ( 5000mg/kg(在此剂量下没观察到死亡)。

(结果基于相似配方)

（未出版的作品）

局部作用			：高浓度时：气溶胶会刺激呼吸系统。

重复或长期接触皮肤可能产生轻微刺激。

可能导致对眼睛粘膜轻微、暂时的刺激。

过敏反应			：含异噻唑酮-3衍生物(150mg/kg，在EEC中列为敏化作用。

特异性作用

— 诱变性			：未知。

12  生态信息

迁移性

吸附/解吸			：产品易渗入土壤。

产品的期望行为			：产品的最终目的地：水里。

生物降解性

— 最终暴气生物降解性		：有机硅成分：不发生生物降解。

生物体内积累

生物浓度因子			：无生物体内积累。

生态毒性

对水环境影响			：EC 50（水蚤: 马尼亚水蚤）/48ｈ；(100mｇ／ｌ.

LC 50（鱼：Brachydanio rerio）/96ｈ；(100mｇ／ｌ.

EC 50（澡类：Raphidocelis subcapitata）/72h：(100mｇ／ｌ.

（未发表的作品）。

13  处理注意事项

残留废弃物

禁止				：禁止将废弃物排入下水道中。

毁弃/处理			：在许可地方烧毁。

被污染的包装

除污/清洗			：充分沥干。

用水冲洗。

毁弃/处置			：清洗后回收或在许可的场地进行处置。

注意				：用户应注意当地关于处置的规定。

14  运输信息

国际规定

陆运

－ 铁路/公路(RID/ADR)		：无限制。

海运（IMO/IMDG）		：无限制。

空运(ICAO－IATA)		：无限制。

其它规定

— 法国：铁路/公路(RID/ADR)	：无限制。

注意	：以上规定是在制定本数据表时有效的规定。对于有害物质运输规则可能的进展，建议与销售部门核实它们的有效性。

15  管理信息

标签

EEC规则			：危险制备的强制标志（自分级）：

不适用。

((其它规定

法国				：(职业病：N(65表格（异噻唑酮-3衍生物）。

注意	：以上给出的管理信息仅仅指出了适用于安全数据表中所描述产品的主要规定。用户应注意可能存在的其他一些规定。参照所有适用的国家、国际和地方规定。

16  其他信息

用途

－推荐用途			：脱模剂。

润滑剂。

纺织纱的纺丝整理。

（家用）清洁材料的制造。

（进一步的信息，请参考产品技术说明书）。

*更新				：本数据表已更新（参考本页上部日期）。

较以前版本更新过的副标题和正文以*标出。

—欧洲商品名录(EINECS,ELINCS)：这些高分子不被EINECS名录所关注。

相应的单体已登记在EINECS名录中。

本制备中的所有其它组成登记在EINECS名录中。

本物质安全数据表应与技术说明书一起使用，而不是取代它。这些信息基于发表数据表时我们对本产品的知识，以良好信誉给出的。用户应注意将产品用于其他用途时可能产生的风险。本物质安全数据表决不能免于用户了解和遵守约束其行为的所有规定。用户有完全责任在处理本产品时采取一切要求的预防措施。提及强制性规定的目的在于帮助用户履行他在使用危险产品时的职责。这些资料并非详尽无遗，它并不能免除用户确保除此以外的与本产品使用和储存相关的法律义务不存在。这完全是用户的职责。

# 文件结束，共7页。